## Slide 1: 泰克公司实验教学创新方案及电赛仪器应用总结
孙嘉 18611984968
jia.sun@tektronix.com

## Slide 2: 泰克背景
领先的测试测量公司，为工程和技术专业人士服务
成立于1946年
总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市
在多个主要产品和市场中居于领导地位
知名品牌，提供优质创新产品、杰出的工程设计及全球服务和支持
屡获大奖: 示波器，信号源，逻辑分析仪，频谱分析仪，视频测试
Notes: 2
2

## Slide 3: 测试测量行业先锋
领先的测试测量公司，为工程和技术专业人士服务
成立于1946年，2007年加入丹纳赫集团
总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市
在多个主要产品和市场中居于领导地位
知名品牌，提供优质创新产品、杰出的工程设计及全球服务和支持
屡获大奖：
    示波器
    信号源
    逻辑分析仪
    频谱分析仪
    视频测试
吉时利是精密电气测试领域的领导者
成立于1946年，2010年被泰克收购
总部位于美国俄亥俄州索伦
提供各种仪器和系统，满足从纳伏到千兆赫兹的任何测量要求
21项R&D 100大奖，多次荣获 Semiconductor International、Solid State Technology、Electronic Products、Test & Measurement World杂志颁发的荣誉
Notes: 3
3

## Slide 4: Tektronix 教育市场解决方案
EDU 实验进程
一年级
二年级
三年级
四年级
研究生阶段
Basic Lab
Basic Lab
Advanced Lab
Innovation Lab
R&D Lab
Sales Program
Smartlab 4 in 1
电赛 2+N
？
泰克针对不同实验室解决方案
Advanced Lab – Ti实验板+泰克实验仪器+实验教材
Innovation Lab – 电子设计竞赛解决方案
R&D Lab -
Basic Lab - Smartlab智能实验室方案
Notes: 累积的过程
多学科多领域的背景知识，扩展到专业应用领域
注重学生各种综合素质的培养

## Slide 5: 泰克实验教学实验室解决方案
电工电子基础实验室
通信/射频/微波实验室
电力/自动化相关实验室
创新实验室
材料相关实验室
泰克智能实验室
(TekSmartLab™)

## Slide 6
  搭建简易，性能可靠
    不需要布置网线
    不需要配置仪表
    基于示波器平台设计
    定制化固件以确保与泰克吉时利产品无缝衔接
泰克智能实验室介绍
TBX3000Ａ：每个实验台一个
控制连接上的仪表
通过网络接口与TSL3000B通信
TSL3000B:每个实验室一套
    为教学老师和学生量身定做
通过网络接口与TBX3000A通信
  配置安装简单
  TBX3000A确保性能可靠

## Slide 7: 基于泰克智能实验室方案的基础教学实验室

## Slide 8: 基于泰克公司智能实验室方案搭建的基础教学实验室

## Slide 9: TekSmartLab™ Global Footprint
泰克智能实验室站点:已建立和在建中 > 50 站点
形成全球统一的智能实验室平台
Notes: China TekSmartLab: 16
East China：8（上海：2 in SJTU；南京：3+2 杭州：1 Water ）
North China：4 （大连：1；北京2：1 Beijing Post 1 in Beijing Tech 山东：1 ）
South China：4 (Guilin, 2 in Fujian, 1 in South China U of Tech)
West China: No
EMEA: 3
UK 2: 1 Warwick university ; 1 for Sheffield University
France 1 Polytech’Orleans
Funnel
China
East China:
杭州水利水电 100 sets 4in1 / 3in1
浙江科技 ~20 sets
东华大学 ~20 sets 4in1, then 100+ sets pending for budget
North China:
天津大学 200 sets ?
北邮 300 unit of AFG1022
哈尔滨 100 PWS ?
South China:
Guilin 30 unit of AFG1062 done
West China
Global TekSmartLab:
US：3 University of Central Florida; Florida Poly Tech; Central Washington University
UK：2 Sheffield University
Middle Test：2 Qatar University (Qatar) Khalifa University (UAE)
Russia：3 Moscow State University (50 workstations) Urals State University (6-10 workstations) Omsk State University
Japan：2 Waseda University 早稻田 and another
South Africa：1
Latin Americas：2

## Slide 10: 通信/射频/微波实验室-RSA306+TSG4000
市场潜力-全国超过200所高校有通信相关实验室
老师痛点
  现代通信课程都大量的涉及到了FSK/PSK/MSK/QPSK等数字调制信号发射和接收
  市场上无适合本科教学的高性价比解决方案
  没有高性能的实验箱及可借鉴的实验教材
我们的方案-RSA306+TSG4000
给客户带来的好处
  完整的收/发测试方案
  低价位
  满足现代通信教学
  提升学校通信教学能力
wangtao@yclab.com.cn

## Slide 11: RSA306 – 主要指标
无可比拟的性能价格比
  RMB35,000 (含Signal-Vu PC基础版)
频率范围：9 kHz – 6.2 GHz
动态范围
  测量范围：-160 dBm ~ +20 dBm
精度
  1 ppm频率精度
外形
  重量：0.59 kg
  坚固耐用：满足Mil-Std 28800 Class 2的苛刻环境要求
标配同类领先的实时频谱分析功能
  采集带宽：40 MHz
  最短信号持续时间：100 µs
PC要求
  USB 3.0
  最低8 GB RAM
  实现全部实时指标要求第四代Intel i7
  Windows 7或8 64位
  处理器速度下降会导致100% POI的最短信号持续时间减少

## Slide 12
TSG4100A 关键指标与功能
型号 | 频率范围 (GHz) | 频率精确度(Fc=1GHz) | 相位噪声性能 (0dBm,1GHz @20KHz offset) | 输出幅度范围 (dBm) |  | 矢量调制带宽 (内部/外部) | Modulation
 |  |  |  | 最小 | 最大 |  | 
TSG4102A | 0 to 2 | ±52Hz | -113dBc/Hz | -110 | +16 | 6/200MHz | AM/FM/PM/Pulse ASK/FSK/PSK/QAM/CPM/MSK/VSB GSM/EDGE/TETRA/NADC/W-CDMA/P-25/DECT
TSG4104A | 0 to 4 |  |  | -110 | +16 | 6/200MHz | 
TSG4106A | 0 to 6 |  |  | -110 | +16* | 6/200MHz | 
Note *: +10dBm from 4GHz to 6GHz
频率覆盖范围从DC（0 Hz）到6 GHz
出色的幅度精度: < ±0.4dB (TYP), 1GHz CW from +16 to -100dBm
I和Q每路调制带宽高达200 MHz (即RF调制带宽高达400 MHz, Fc < 2.5 GHz)
支持产生10类广泛应用的调制信号
高精度、极其稳定的OCXO时基(年老化率<±0.05ppm/year)
2U高、半个标准机架宽，仅重5.4公斤。全球最轻便的中档矢量信号源

## Slide 13: 电力/自动化相关实验室- PA1000功率分析仪系统
市场潜力-超过400所高校有强电类实验室
老师痛点
  万用表/钳形功率计/示波器功率测试精度低，不能满足竞赛等教学需求
  无功率分析仪在本科教学中的实验教材或案例
我们的方案-PA1000+泰克示波器/函数发生器等其他产品打包
给老师带来的好处
  业内唯一一家系统级解决方案提供商
  统一品牌，高效管理，方便售后服务
  和大学生电子设计竞赛使用仪器一致，有利于老师和学生出成绩
成功案例-北京某高校电力电子实验室
泰克PA1000
0.05%精度；1MHz带宽

## Slide 14: 创新实验室-MDO3000/4000
市场潜力
  大学生创新创业训练计划，106所部属高校，8000万RMB创新创业经费
    /500所地方高校，7600万RMB创新创业经费
老师痛点
  学生创新项目千差万别，时域/频域项目都涉及，示波器/频谱仪都需要
我们的方案- MDO3000/4000一体化时域/频域测试方案
给老师带来的好处
  高性价比的满足了创新项目时域频域测试要求
编号 | 高校名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人 | 
 |  |  |  |  | 姓名 | 学号
774 | 北京邮电大学 | 201410013001 | 基于图像处理技术的飞行器乐队设计 | 创新训练项目 | 徐炘 | 2012210588
775 | 北京邮电大学 | 201410013002 | 基于无线通信与嵌入式系统的应用于社交与健康生活的智能手环 | 创新训练项目 | 刘丽 | 2012210538
776 | 北京邮电大学 | 201410013003 | 无源自发光LED指示牌 | 创新训练项目 | 王佳文 | 2012210297
777 | 北京邮电大学 | 201410013004 | 基于四旋翼飞行器的电力传输线路的检测 | 创新训练项目 | 刘杰 | 2012210352
778 | 北京邮电大学 | 201410013005 | 交互式跑步机 | 创新训练项目 | 唐霁霁 | 2012211003
779 | 北京邮电大学 | 201410013006 | 基于SDN的WLAN组网方案的设计与实现 | 创新训练项目 | 薄一丁 | 2012210007
780 | 北京邮电大学 | 201410013007 | 全息裸眼立体显示技术的研究与实现 | 创新训练项目 | 王媛 | 2012210898
781 | 北京邮电大学 | 201410013008 | EasyWifi | 创新训练项目 | 李嘉明 | 2012210291

## Slide 15: 科研实验室（材料）-源表测试系统
市场潜力
  973计划/自然科学基金/千人计划/2011计划
客户痛点
  无专业测试分析软件，老师和学生要用Excel/Matlab分析数据，浪费时间
  无代理商提供硬件打包方案，要找多家代理，售后无法保证
我们的方案-24xx/26xx+专业测试软件; 24xx/26xx+探针台/光源系统
给客户带来的好处
  系统销售，一站式服务，保证售后服务，提高测试效率
成功案例-上海某高校2400+探针台系统
Notes:   973计划，仅2015年和泰克新批复项目在2015-2016年投入近5亿RMB
  自然科学基金，2013年和泰克相关项目投入近55亿RMB
  千人计划，2008-2013年共引进2300人左右，大部分研究方向和泰克相关
  2011计划，2012至今共评比出40个协同创新中心，17个中心和泰克相关，每个中心每年得到5000万左右研究经费，4年一个周期

## Slide 16: 吉时利基于源表的电化学解决方案
2450-EC: 1A, 200V, 20W
  恒电位仪/恒电流仪
2460-EC: 7A, 100V, 100W
  恒电位仪/恒电流仪
包括：
  恒电位仪 (SMU)
  2,3 或 4 电极使用的连接线
  内置测试软件和测试流程
  全面的文档介绍

## Slide 17: 全国大学生电子设计竞赛 — 仪器篇 —
孙嘉
邮箱：jia.sun@tektronix.com

## Slide 18: 2003-2015历届大赛回顾
2003
A：电压控制LC振荡器
2005
2007
2009
2011
2013
B：宽带放大器
C：低频数字式相位测量仪
D：简易逻辑分析仪
E：简易智能电动车
F：液体点滴速度监控装置
A：正弦信号发生器
B：集成运放参数测试仪
C：简易频谱分析仪
D：单工无线呼叫系统
E：悬挂运动控制系统
F：数控直流电流源
G：三相正弦波变频电源
A：音频信号分析仪
B：无线识别装置
C：数字示波器
D：程控滤波器
E：开关稳压电源
F：电动车跷跷板
A：光伏并网发电模拟装置
B：声音导引系统
C：宽带直流放大器
D：无线环境监测模拟装置
E：电能收集充电器
F：数字幅频均衡功率放大器
A：开关电源模块并联供电系统
B：基于自由摆的平板控制系统
C：智能小车
D：LC 谐振放大器
E：简易数字信号传输性能分析仪
A：单相AC-DC 变换电路
B：四旋翼自主飞行器
C：简易旋转倒立摆及控制装置
D：射频 宽带 放大器 放大器
E：简易频率特性测试
F：红外光通信装置
G：手写绘图板

## Slide 19: 目录
A题：双向DC-DC变换器
D题：增益可控射频放大器
F题：数字频率计
B题：风力摆动控制系统
无线通信系统

## Slide 20: A题：双向DC-DC变换器
设计并制作用于电池储能装置的双向DC-DC变换器，实现电池的充放电功能，功能可由按键设定，亦可自动转换。系统结构如图1所示，图中除直流稳压电源外，其他器件均需自备。电池组由5节18650型、容量2000~3000mAh的锂离子电池串联组成。所用电阻阻值误差的绝对值不大于5%。

## Slide 21: A题：双向DC-DC变换器
1．基本要求
接通S1、S3，断开S2，将装置设定为充电模式。
（1）U2=30V条件下，实现对电池恒流充电。充电电流I1在1~2A范围内步进可调，步进值不大于0.1A，电流控制精度不低于5%。
（2）设定I1=2A，调整直流稳压电源输出电压，使U2在24~36V范围内变化时，要求充电电流I1的变化率不大于1%。
（3）设定I1=2A，在U2=30V条件下，变换器的效率。η≥90% 
（4）测量并显示充电电流I1，在I1=1~2A范围内测量精度不低于2%。
（5）具有过充保护功能：设定I1=2A，当U1超过阈值U1th=24±0.5V时，停止充电。

## Slide 22: A题：双向DC-DC变换器
1、电流 I1是否步进可调，且步进值小于等于0.1A ，并且其范围是不是在1A-2A？测量控制精度
2、充电电流稳定性，选定三个不同的U2电压，测量实际电流输出，并计算出充电电流的稳定性
3、测量充电效率设置U2为30V，计算充电效率η≥90%
4、过冲保护功能是否有？
5、电池放电效率？满分是η≥95%
6、称重不大于500g

## Slide 23: A题：双向DC-DC变换器
测试方案：

## Slide 24: A题：双向DC-DC变换器
Input Resistance = 10MΩ on 1000V and 100V ranges ;
> 10GΩ on 10V, 1V and 100mV ranges
Caution : Maximum Input = 1010V peak
Input Impedence = 1MΩ and 100pF
Caution: Maximum Input = 750V RMS, 1000V peak, 8 x 107 V•Hz

## Slide 25: A题：双向DC-DC变换器
Caution: Maximum Input = 3A DC or RMS

## Slide 26: A题：双向DC-DC变换器
推荐测试方案：功率分析仪替换四台万用表，一台仪器全部搞定。

## Slide 27: 历届电源类题目
2003
A：电压控制LC振荡器
2005
2007
2009
2011
2013
B：宽带放大器
C：低频数字式相位测量仪
D：简易逻辑分析仪
E：简易智能电动车
F：液体点滴速度监控装置
A：正弦信号发生器
B：集成运放参数测试仪
C：简易频谱分析仪
D：单工无线呼叫系统
E：悬挂运动控制系统
F：数控直流电流源
G：三相正弦波变频电源
A：音频信号分析仪
B：无线识别装置
C：数字示波器
D：程控滤波器
E：开关稳压电源
F：电动车跷跷板
A：光伏并网发电模拟装置
B：声音导引系统
C：宽带直流放大器
D：无线环境监测模拟装置
E：电能收集充电器
F：数字幅频均衡功率放大器
A：开关电源模块并联供电系统
B：基于自由摆的平板控制系统
C：智能小车
D：LC 谐振放大器
E：简易数字信号传输性能分析仪
A：单相AC-DC 变换电路
B：四旋翼自主飞行器
C：简易旋转倒立摆及控制装置
D：射频 宽带 放大器 放大器
E：简易频率特性测试
F：红外光通信装置
G：手写绘图板

## Slide 28: 2005年——G：三相正弦波变频电源
1、基本要求
（1）输出频率范围为20Hz～100Hz的三相对称交流电，各相电压有效值之差小于0.5V；
（2）输出电压波形应尽量接近正弦波，用示波器观察无明显失真；
（3）当输入电压为198V～242V，负载电流有效值为0.5～3A时，输出线电压有效值应保持在36V，误差的绝对值小于5%；
（4）具有过流保护(输出电流有效值达3.6A时动作)、负载缺相保护及负载不对称保护(三相电流中任意两相电流之差大于0.5A时动作)功能，保护时自动切断输入交流电源。
2、发挥部分
（1）当输入电压为198V～242V，负载电流有效值为0.5～3A时，输出线电压有效值应保持在36V，误差的绝对值小于1%；
（2）设计制作具有测量、显示该变频电源输出电压、电流、频率和功率的电路，测量误差的绝对值小于5%；
（3）变频电源输出频率在50Hz以上时，输出相电压的失真度小于5%；

## Slide 29: 2005年——G：三相正弦波变频电源

## Slide 30: 2007年——E：电能收集充电器
图1电源框图

## Slide 31: 2007年——E：开关稳压电源（泰克PA3000功率分析仪测）
1、输入电压有效值、峰峰值；输入电流有效值、峰峰值
2、输出电压有效值、峰峰值；输出电流有效值、峰峰值
3、转化效率

## Slide 32: 2009年——A：光伏并网发电模拟装置
基本要求
（3）当RS=RL=30Ω时，DC-AC变换器的效率η≥60%。
（4）当RS=RL=30Ω时，输出电压uo的失真度THD≤5%。
发挥部分
（1）提高DC-AC变换器的效率，使η≥80%（RS=RL=30Ω时）。
（2）降低输出电压失真度，使THD≤1%（RS=RL=30Ω时）。

## Slide 33: 2011年——A：开关电源模块并联供电系统

## Slide 34: 2013年——A：单相AC-DC变换电路
与2007年的开关稳压电源测试类似

## Slide 35: 所用仪器—PA1000&PA3000
泰克 PA1000 是您精确测量单相电源及所有交流供电产品的最佳选择。 不管您是测试能源使用法规，如Energy Star™，还是检定产品的整体功率转换性能，PA1000 都提供了最现代、最完整的测试解决方案，拥有其它单相分析仪无可比拟的强大功能。如果采用PA3000两通道的功率分析仪，一台机器就可以解决。
主要性能指标
0.05% 的高测量精度（基本电压/电流精度）
1 MHz 带宽/1 MS/s 采样率，满足苛刻的测试要求
高达 600 VRMS 电压输入
高达 20 ARMS 电流输入

## Slide 36: 目录
A题：双向DC-DC变换器
D题：增益可控射频放大器
F题：数字频率计
B题：风力摆动控制系统
无线通信系统

## Slide 37: B题：风力摆动控制系统
任务
一长约60cm - 70cm的细管上端用万向节固定在支架上，下方悬挂一组（2-4只）直流风机，构成一风力摆，如图1所示。风力摆上安装一向下的激光笔，静止时，激光笔的下端距地面不超过20cm。设计一测控系统，控制驱动各风机使风力摆按照一定规律运动，激光笔在地面画出要求的轨迹。

## Slide 38: B题：风力摆动控制系统
基本要求
（1） 从静止开始，15s内控制风力摆做类似自由摆运动，使激光笔稳定地在地面画出一条长度不短于50cm的直线段，其线性度偏差不大于±2.5cm，并且具有较好的重复性；
（2） 从静止开始，15s内完成幅度可控的摆动，画出长度在30~60cm间可设置，长度偏差不大于±2.5cm的直线段，并且具有较好的重复性；
（3） 可设定摆动方向，风力摆从静止开始，15s内按照设置的方向（角度）摆动，画出不短于20cm的直线段；
（4） 将风力摆拉起一定角度（30°~45°）放开，5s内使风力摆制动达到静止状态。

## Slide 39: B题：风力摆动控制系统
电源电压不够怎么办？
电源电流不够怎么办？

## Slide 40: B题：风力摆动控制系统
电压不够的时候。通过串联输出可以增大输出电压到60V
电流不够的时候。通过并联输出可以增大输出电流到6A
当需要输出双极性电压的时候可以通过串联，并接地的方式实现

## Slide 41: B题：风力摆动控制系统
 |  | 2231A-30-3型195W三通道直流电源 ﻿• 100nA-6A高精度 • 通过1台仪器获得3个独立、隔离、可调的输出 • 输出总功率195W，包括2个30V@3A输出和1个5V@3A输出 • 0.06%电压测量基本准确度，0.2%电流测量基本准确度 • 直流电源输出噪声低于5mVp-p • 连续显示3个通道的电压和电流测量结果 • 将2个30V通道进行串联或并联，可以使输出电压或电流翻倍 • 可在30个设置内存中的任意位置，存储常用的测试配置 • 利用每个通道的输出定时器，可以在预先设置的测试时间之后关闭任何输出 • 利用可选配的USB适配器，可以通过计算机控制电源

## Slide 42: 目录
A题：双向DC-DC变换器
D题：增益可控射频放大器
F题：数字频率计
B题：风力摆动控制系统
无线通信系统

## Slide 43: 历年放大器和滤波器类题目要求
2003
3dB通频带10kHz～6MHz，在20kHz～5MHz频带内增益起伏≤1dB
放大器 BW -3dB 的下限 频率 fL ≤0.3MHz ，上限频率 fH≥20MHz ，并要 求在 1MHz ～15MHz 频带内增益起伏 ≤1dB 。
放大器 BW -3dB 的下限频率 fL ≤0.3MHz ，上限频率 fH≥100MHz ，并 要 求在 1MHz ～80MHz 频带内增 益起伏≤ 1dB
2011
2013
2009
3dB通频带0～5MHz；在0～4MHz通频带内增益起伏≤1dB。（基本要求）
3dB通频带0～10MHz；在0～9MHz通频带内增益起伏≤1dB。（发挥部分）
谐振频率：f0 =15MHz；允许偏差±100kHz；
增益：不小于60dB；
−3dB 带宽：2Δf0.7 =300kHz；
带内波动不大于2dB；

## Slide 44: D题：增益可控射频放大器
一、任务
设计并制作一个增益可控射频放大器。
二、要求
1．基本要求
（1）放大器的电压增益AV≥40dB，输入电压有
效值Vi≤20mV，其输入阻抗、输出阻抗均为50，负载电阻50，且输出电压有效值Vo≥2V，波形无明显失真；
（2）在75MHz～108MHz频率范围内增益波动不大于2dB；
（3）－3dB的通频带不窄于60MHz～130MHz，即fL≤60MHz、fH≥130MHz；
（4）实现AV增益步进控制，增益控制范围为12dB～40dB，增益控制步长为4dB，增益绝对误差不大于2dB，并能显示设定的增益值。

## Slide 45: D题：增益可控射频放大器
一、任务
设计并制作一个增益可控射频放大器。
二、要求
2．发挥部分
（1）放大器的电压增益AV≥52dB，增益控制扩展至52dB，增益控制步长不变，输入电压有效值Vi≤5mV，其输入阻抗、输出阻抗均为50，负载电阻50Ω，且输出电压有效值Vo≥2V，波形无明显失真；
（2）在50MHz～160MHz频率范围内增益波动不大于2dB；
（3）－3dB的通频带不窄于40MHz～200MHz，即fL≤40MHz和fH≥200MHz；
（4）电压增益AV≥52dB，当输入信号频率f≤20MHz或输入信号频率f≥270MHz时，实测电压增益AV均不大于20dB；

## Slide 46: D题：增益可控射频放大器
射频源
示波器
电源

## Slide 47: D题：增益可控射频放大器
原始方案：
1、通过射频信号源输出四个单频点的正弦信号，输出幅度为有效值≤20mv，然后利用示波器MDO3000测量输出波形的幅度，并观察波形有无畸变失真。最后通过公式计算增益值
2、通过信号源输出四个单频点的正弦信号，输出幅度为有效值≤5mv，然后利用示波器MDO3000测量输出波形的幅度，并观察波形有无畸变失真。最后通过公式计算增益值
3、发挥部分主要考察增益和通频带的宽度。

## Slide 48: D题：增益可控射频放大器
射频源
频谱仪
电源

## Slide 49: D题：增益可控射频放大器
推荐改进方案：
可以利用射频源输出一个扫频信号（频响特性更好），并且利用MDO3000的频谱仪来进行最大保持，形成一个确定的频响曲线
好处：
可以观察放大器的整个通频带内的频响曲线，从而判断出其截止带宽
通过光标可以随意观察任意频点的幅度（dBm）从而轻易算出增益（直接做减法）
通过改变频谱仪的纵坐标的分辨率，可以很容易观察到整个频带内的增益波动是不是在2dB

## Slide 50: MDO3000 系列
完美的示波器性能：
独立的RF通道:
AFG任意波形发生器
频率：9KHz-示波器带宽（可选3GHz）
采样率：5GSa/s
通道：4个模拟通道+16数字通道
记录长度：10M
低噪：-148dBm/Hz（典型值）
幅度精度：±1.5dB
相噪：-81dBc/Hz@10KHz
4位电压表+5位频率计
频率：0.1 Hz 至50 MHz
正弦波、方波、脉冲波、斜坡/ 三角波、直流、噪声、抽样信号、高斯白噪声、洛伦兹曲线、指数上升/下降、半正矢曲线、心电图
任意波形，可将模拟通道捕获波形完美复现
三维频谱图与11组自动峰值检测标记
强大的波形搜索引擎：Wave Inspector
强大的串行总线分析
Fastacq:280K
六合一产品
示波器的新革命
Notes: 50
50

## Slide 51
TSG4100A 系列矢量信号源
Model | Frequency | Phase Noise (@ 1GHz 20KHz offset) | Output Level (dBm) |  | Optional Vector Modulation BW (Internal/External) | Modulation
 |  |  | Min | Max |  | 
TSG4102A | DC~2GHz | -114dBc/Hz | -110 | +16 | 6/200 MHz | AM/FM/PM/Pulse ASK/FSK/PSK/QAM/CPM/MSK/VSB GSM/EDGE/TETRA/NADC/DECT/WCDMA/P-25……
TSG4104A | DC~4GHz | -114dBc/Hz | -110 | +16 | 6/200 MHz | 
TSG4106A | DC~6GHz | -112dBc/Hz | -110 | +16* | 6/200 MHz | 
Note *: +10dBm from 4G Hz to 6G Hz
DC to 6G Hz
内置6M，外置200M 矢量调制
支持多种商用标准
性能不低于同档次产品
价格低于同类产品30%
轻便, 4.6kg，2U & ½ rack
Notes: 51
51

## Slide 52: 目录
A题：双向DC-DC变换器
D题：增益可控射频放大器
F题：数字频率计
B题：风力摆动控制系统
无线通信系统

## Slide 53: 历届仪器类题目
2003
A：电压控制LC振荡器
2005
2007
2009
2011
2013
B：宽带放大器
C：低频数字式相位测量仪
D：简易逻辑分析仪
E：简易智能电动车
F：液体点滴速度监控装置
A：正弦信号发生器
B：集成运放参数测试仪
C：简易频谱分析仪
D：单工无线呼叫系统
E：悬挂运动控制系统
F：数控直流电流源
G：三相正弦波变频电源
A：音频信号分析仪
B：无线识别装置
C：数字示波器
D：程控滤波器
E：开关稳压电源
F：电动车跷跷板
A：光伏并网发电模拟装置
B：声音导引系统
C：宽带直流放大器
D：无线环境监测模拟装置
E：电能收集充电器
F：数字幅频均衡功率放大器
A：开关电源模块并联供电系统
B：基于自由摆的平板控制系统
C：智能小车
D：LC 谐振放大器
E：简易数字信号传输性能分析仪
A：单相AC-DC 变换电路
B：四旋翼自主飞行器
C：简易旋转倒立摆及控制装置
D：射频宽带放大器放大器
E：简易频率特性测试
F：红外光通信装置
G：手写绘图板

## Slide 54: F题：数字频率计
设计并制作一台闸门时间为1s的数字频率计。
二、要求
1．基本要求
(1) 频率和周期测量功能
a．被测信号为正弦波，频率范围为1Hz～10MHz；
b．被测信号有效值电压范围为50mV～1V；
c．测量相对误差的绝对值不大于10-4。
(2) 时间间隔测量功能
a．被测信号为方波，频率范围为100Hz～1MHz；
b．被测信号峰峰值电压范围为50mV～1V；
c．被测时间间隔的范围为0.1μs～100ms；
d．测量相对误差的绝对值不大于10-2。
(3) 测量数据刷新时间不大于2s，测量结果稳定，并能自动显示单位。

## Slide 55: F题：数字频率计
测试框图：
供电
频率校准
标准频率信号

## Slide 56: F题：数字频率计
1、利用信号源分别输出1.1Hz、9.9MHz、99.9MHz，利用FCA3000校准看是否满足精度达到
2、将信号源产生的三种频率的正弦波输入给被测电路，看能否精确测量，并且测量速度可以在1s之内完成，在满足精度的情况下看谁能测得幅度更低谁的分数就越高
3、测量两路延迟为100ms的100Hz脉冲波形的延迟时间（示波器校正），
测量两路延迟为100ns的1MHz的脉冲波形的延迟时间（示波器校正），
4、通过改变信号源的输出脉冲信号的占空比，检测学生作品的测量准确度

## Slide 57: 历年仪器类题目
2007年：
数字示波器
2005年：
简易频谱分析仪
信号源

## Slide 58: 历年仪器类题目
2013年：
简易频率特性分析仪
2011年：
简易数字信号传输特性分析仪

## Slide 59: F题：数字频率计
等性能的双通道输出最高240MHz正弦波
14位垂直分辨率，最大2GS/s的采样率
12种内置波形外加任意波输出
内置调制模式、噪声发生器模式、突发模式和扫频模式
5.6英寸液晶显示屏
Arb Express任意波形编辑软件
每通道均内置噪声源
通道间设置可互相复制
高性价比
函数/任意波形发生器

## Slide 60: 泰克新的 计数计/频率计/分析仪
October, 2009
60
FCA3000 Series
400 MHz, 3 GHz, 20 GHz models
FCA3100 Series
400 MHz, 3 GHz, 20 GHz models
MCA3000 Series
27 GHz, 40 GHz models
业界领先的时间和频率测试精度
最快的测试和传输速度
独一无二的图形显示
方便的操作
三年保修
12位
Notes: 60
It’s a pleasure to introduce to you our new series of Frequency Timer/Counter/Analyzer products. This series includes an entry level – universal counter named the FCA3000 series. It also includes a higher performance timer./counter which is the FCA3100 series. And for our mil/gov applications that require much higher bandwidth, we have the MCA series. I speak to each of these in more detail on the following slides.

## Slide 61: 频率计关键指标
Sales University 2010 - Tektronix Confidential
B102-1 Power Supply and Timer Counter Training
61
频率分辨率
  能够分辨的最小频率变化
  受时间门设置影响，时间门设置越长，分辨率越高
  定义为时间门设置为1秒钟时显示的位数，如12 位/秒
时间分辨率
  能够分辨的最小时间变化
  一般是Picosecond, e.g., 50 ps
时基稳定度
  时基是仪器内部时间参考，时基越稳定测试越可信
  频率计的测试精度也受时基的影响.
  有多种时基可以选择，是频率计重要选件
Notes: 2016/5/28
61

## Slide 62: 频率计分析测量特点
Sales University 2010 - Tektronix Confidential
B102-1 Power Supply and Timer Counter Training
62
统计分析
直方图
趋势绘图
多参数显示
相位关系测量
选配调制与分析软件
Notes: 2016/5/28
62

## Slide 63: 目录
A题：双向DC-DC变换器
D题：增益可控射频放大器
F题：数字频率计
B题：风力摆动控制系统
无线通信系统

## Slide 64: 历年无线通信题目
2003
A：电压控制LC振荡器
2005
2007
2009
2011
2013
B：宽带放大器
C：低频数字式相位测量仪
D：简易逻辑分析仪
E：简易智能电动车
F：液体点滴速度监控装置
A：正弦信号发生器
B：集成运放参数测试仪
C：简易频谱分析仪
D：单工无线呼叫系统
E：悬挂运动控制系统
F：数控直流电流源
G：三相正弦波变频电源
A：音频信号分析仪
B：无线识别装置
C：数字示波器
D：程控滤波器
E：开关稳压电源
F：电动车跷跷板
A：光伏并网发电模拟装置
B：声音导引系统
C：宽带直流放大器
D：无线环境监测模拟装置
E：电能收集充电器
F：数字幅频均衡功率放大器
A：开关电源模块并联供电系统
B：基于自由摆的平板控制系统
C：智能小车
D：LC 谐振放大器
E：简易数字信号传输性能分析仪
A：单相AC-DC 变换电路
B：四旋翼自主飞行器
C：简易旋转倒立摆及控制装置
D：射频 宽带 放大器 放大器
E：简易频率特性测试
F：红外光通信装置
G：手写绘图板

## Slide 65: 2007年——B：无线识别装置
设计制作一套无线识别装置。该装置由阅读器、应答器和耦合线圈组成，其方框图参见图1。阅读器能识别应答器的有无、编码和存储信息。
基本要求
（1）应答器采用两节1.5V干电池供电，阅读器用外接单电源供电。阅读器采用发光二极管显示识别结果，
能在D尽可能大的情况下，识别应答器的有无。识别正确率≥80%，识别时间≤5秒，耦合线圈间距D≥5cm。
（2）应答器增加编码预置功能，可以用开关预置四位二进制编码。阅读器能正确识别并显示应答器的预置编码。
显示正确率≥80%，响应时间≤5秒，耦合线圈间距D≥5cm。
发挥部分
（1）应答器所需电源能量全部从耦合线圈获得（通过对耦合到的信号进行整流滤波得到能量），
不允许使用电池及内部含有电池的集成电路。阅读器能正确读出并显示应答器上预置的四位二进制编码。
显示正确率≥80%，响应时间≤5秒，耦合线圈间距D≥5cm。
（2）阅读器采用单电源供电，在识别状态时，电源供给功率≤2W。在显示编码正确率≥80%、
响应时间≤5秒的条件下，尽可能增加耦合线圈间距D。
（3）应答器增加信息存储功能，其存储容量大于等于两个四位二进制数。装置断电后，
应答器存储的信息不丢失。无线识别装置具有在阅读器端写入、读出应答器存储信息的功能。

## Slide 66: 2011年——D：无线环境监测模拟装置
任务
设计并制作一个无线环境监测模拟装置，实现对周边温度和光照信息的探测。该装置由1个监测终端和不多于255个探测节点组成（实际制作2个）。监测终端和探测节点均含一套无线收发电路，要求具有无线传输数据功能，收发共用一个天线。
（1）每个探测节点增加信息的转发功能，节点转发功能示意图如图2所示。即探测节点B的探测信息，能自动通过探测节点A转发，以增加监测终端与节点B之间的探测距离D+D1。该转发功能应自动识别完成，无需手动设置，且探测节点A、B可以互换位置。
（2）在监测终端电源供给功率≤1W，无线环境监测模拟装置探测时延不大于5s的条件下，使探测距离D+D1达到50cm。
（3）尽量降低各探测节点的功耗，以延长干电池的供电时间。各探测节点应预留干电池供电电流的测试端子。

## Slide 67: 无线通信系统测试方案
1、线圈的耦合特性
2、发射端信号质量：频谱仪
3、发射端的调制质量：ASK FSK AM FM等等
4、接收端接收质量：射频源
MDO 4000B
TSG 4100A
Signal VU
Modulation Signal
Spectrum Analysis
Signal modulation Analysis
RF Power Measurement
Tek PSM
RSA306A

## Slide 68: 谢谢！